# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «Горэлектросеть»

# Контроль показателей качества электрической энергии

# (сертификация качества электрической энергии)

# Потребитель:  физические лица, юридические лица

# Порядок определения стоимости услуг (процесса): на основании сметно-финансового расчёта к договору на проведение работ по замеру качества электроэнергии.

# Условия оказания услуг (процесса):   на основании заключённого договора на проведение работ по измерению качества электроэнергии.

# Результат оказания услуги (процесса): выдача протоколов по результатам замеров КЭ (рекомендации по улучшению КЭ)

# Общий срок оказания услуги (процесса): определяется ОАО «Горэлектросеть» (ГОСТ 32144-2013)

# Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор контрольных пунктов для производства измерений | Анализ распределительных сетей. Систематизация и анализ эксплуатационных данных и технической документации, проведение необходимых расчетов. Выбор наиболее характерных контрольных точек. | Письменная (перечень пунктов контроля). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| 2. | Производство замеров показателей качества электрической энергии в выбранных контрольных пунктах | Доставка бригады. Подготовка рабочих мест (сбор схем, настройка аппаратуры) Проведение измерений качества электрической энергии. | Письменная (протоколы измерений). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| 3. | Анализ результатов измерений и выдача сертификата соответствия | Обработка результатов измерений. Составление технического отчета. | Письменная (отчеты по расчетам). | Согласно утвержденному графику проведения работ | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |
| 4. | Разработка и реализация корректирующих мероприятий. | На основании отчета с рекомендациями разработка корректирующих мероприятий и их включение в производственные и инвестиционные программы компании. После выполнения указанных мероприятий – проведение повторных измерений качества электрической энергии. | - | Текущий год | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" |