|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Договору оказания услуг по передаче электроэнергии от ________________ № ________ |
| --- | --- |

регламент взаимодействия исполнителя и заказчика в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии

Настоящий регламент определяет порядок определения объемов переданной по Договору (поставленной Потребителям) электроэнергии.

1. Перечень приборов учета (измерительно-информационных систем (АСКУЭ/ИК/МПУ)), принятых в качестве расчетных  для учета электроэнергии: в точках поставки в сеть Исполнителя из сети смежных сетевых организаций/от Производителя (точки приема); в точках поставки потребителям электроэнергии, в сети смежных сетевых организаций из сети Исполнителя, а также в точках поставки потребителям электроэнергии, технологически присоединенным к сети Потребителя, согласован Сторонами в Приложении № 1 и в Приложениях № 2 к Договору.

2. Обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, осуществляется без взимания платы в рамках настоящего договора.]

Снятие показаний приборов учета электрической энергии производится на 00-00 часа 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения  (заключения) договора энергоснабжения (время московское) и оформляется актом снятия показаний приборов учета: для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт  (далее – потребители с максимальной мощностью не менее 670кВт) по форме Приложения № 5[3]; для потребителей с максимальной  мощностью менее 670 кВт по форме Приложения № 5[2].

Потребители с максимальной мощностью не менее 670кВт предоставляют Исполнителю интервальные показания приборов учета (Приложение № 5[3]) по источникам питания.

3. Объемы электроэнергии, поставленной в сеть Исполнителя от производителей электроэнергии/из сети смежных сетевых организаций, определяются Исполнителем и производителем/смежной сетевой организацией по приборам учета, указанным в Приложении № 1 к договору.

4. Порядок снятия показаний приборов учета, по которым рассчитываются объемы электроэнергии, приобретенные Заказчиком на оптовом рынке электроэнергии, и которые расположены в электроустановках Исполнителя, и порядок расчета объемов приобретенной электроэнергии установлены Исполнителем, Заказчиком и смежным субъектом оптового рынка в Соглашении об информационном обмене.

5. Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет объемы переданной по Договору (поставленной Потребителям) электроэнергии на основании:

• показаний приборов учета электроэнергии в точках поставки Потребителям (в смежные ТСО), полученных от Потребителей или снятых Исполнителем (порядок передачи показаний Потребителем Исполнителю или снятия показаний Исполнителем определятся условиями договоров между Заказчиком и Потребителем);

• показаний приборов учета электроэнергии в точках поставки потребителям электроэнергии, технологически присоединенным к сети Потребителя, (порядок передачи показаний Потребителем Исполнителю определяется условиями договоров между Заказчиком и Потребителем);

• расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия у Потребителя прибора учета, выхода из строя расчетного прибора учета, недопуска Исполнителя к приборам учета или непредставления Исполнителю показаний прибора учета, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором;

• объемов электроэнергии, рассчитанных на основании актов о безучетном потреблении.

6. В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме установлен не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и Потребителя/Поставщика/смежной сетевой организации объем переданной Потребителям/ поставленной в сеть Исполнителя электроэнергии корректируется на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности энергопринимающих устройств до места установки прибора учета. Величина потерь определяется Исполнителем в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

7. Заказчик до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, передает Исполнителю сведения о показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета, полученные им от Потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения, а также не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает Исполнителю в согласованной с ним форме (в виде электронного документа или документа на бумажном носителе) копии актов снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета, полученных им от таких потребителей.

8. При непредставлении в установленные сроки Заказчиком копий указанных актов Исполнитель определяет объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении тех точек поставки, по которым не представлены копии указанных актов в следующем порядке:

при наличии контрольного прибора учета используются его показания,

при этом:

– показания контрольного прибора учета используются при определении объема оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении Потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток;

– показания контрольного прибора учета используются при определении объема оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении Потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность нерегулируемой цены и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии, с учетом следующих требований:

– если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

– если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом:

• для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

• для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. [166]

при отсутствии контрольного прибора учета:

• для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а для Потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

• для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом по следующим формулам:

(1),

где:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей

точке поставки (МВт);

Т - количество часов в расчетном периоде, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч.

если отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, то объем переданной электроэнергии осуществляется по формулам:

- для однофазного ввода;            (2)

- для трехфазного ввода     (3)

где:

- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

- номинальное фазное напряжение, кВ;

- коэффициент мощности при максимуме нагрузки.  При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

Почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется по формуле:

(4)

где:

W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с формулой (1)  настоящего пункта, МВт∙ч.

9. При отсутствии у Потребителя прибора учета - определение объемов переданной электроэнергии осуществляется:

для юридических лиц (ИП)

– на основании величины максимальной мощности  Потребителя и количества часов в расчетном периоде по формуле (1) настоящего регламента;

– если отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, то объем переданной электроэнергии осуществляется по формулам (2), (3) настоящего регламента;

– почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется по формуле (4) настоящего регламента:

10. Если в процессе снятия показаний приборов учета, установленных у Потребителя, были выявлены нарушения в работе приборов учета, оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя оформляет Акт о безучетном потреблении в порядке, установленном в Приложении № 6 к Договору.

11. В случае выявления неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в следующем порядке:

• для 1-го и 2-го расчетных периодов объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

• для 3-го и последующих расчетных периодов объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с формулой (1) настоящего регламента, а объем оказанных услуг по передаче электрической энергии для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с формулой (4) настоящего регламента.

12. В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется:

• с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода после этого - исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

• в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию - расчетным способом в соответствии с формулой (1) настоящего регламента, а объем оказанных услуг по передаче электрической энергии для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с формулой (4) настоящего регламента.

13. В случае недопуска Потребителем представителей (уполномоченных работников) Исполнителя к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время Исполнитель составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска.

Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами [п.170].

После этого Исполнитель повторно направляет Потребителю уведомление. При повторном недопуске Исполнителя к приборам учета объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с формулой (4) настоящего регламента, начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета..178]

14. В случае расторжения договора энергоснабжения Заказчик обязан не позднее 3 рабочих дней до даты и времени расторжения договора энергоснабжения уведомить об этом, а также о дате и времени прекращения снабжения электрической энергией по такому договору Исполнителя, оказывающего услугу по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по такому договору.

В случае невыполнения Заказчиком указанной обязанности Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электрической энергии до получения от Заказчика такого уведомления, а если уведомление получено менее чем за 3 рабочих дня до указанных в нем даты и времени прекращения снабжения электрической энергией, то до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения Исполнителем такого уведомления.

Заказчик обязан компенсировать Исполнителю стоимость оказанных им услуг по передаче электрической энергии.

15. В случае если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил уведомление Заказчика о введении ограничения в случае расторжения договора энергоснабжения Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере, равном стоимости электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении. Объем отпущенной потребителю электрической энергии после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления определяется исходя из показаний приборов учета на такую дату.

16. Если Исполнитель не снял и (или) не предоставил указанные показания приборов учета, то объем электрической энергии, отпущенной потребителю до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о необходимости введения ограничения режима потребления, определяется расчетным путем с использованием среднесуточного объема потребления данного потребителя за 3 предшествующих расчетных периода.

порядок формирования полезного отпуска электроэнергии гражданам - потребителям

17. Снятие показаний приборов учета, используемых для осуществления расчетов за потребляемую гражданами – потребителями электрическую энергию производится в порядке и сроки, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а именно: показания приборов учета снимаются собственниками приборов учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передаются в адрес Заказчика не позднее 26-го числа текущего месяца.

18. Определение объема переданной гражданам-потребителям электроэнергии осуществляется по нормативу потребления электрической энергии, установленному органом исполнительной власти субъекта РФ, в случае:

• отсутствия у граждан-потребителей электрической энергии прибора учета;

• не предоставления гражданином-потребителем показаний прибора учета для 3-го и последующих расчетных периодов подряд.

19. Заказчик в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, передает Исполнителю до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в электронном виде и до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, в бумажном виде реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах, с разбивкой по каждому жилому и многоквартирному дому (Приложение № 5[5]).

## Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номера помещений в многоквартирном доме. По письменному запросу Исполнителя Заказчик в течение 5 рабочих дней предоставляет ему копии документов, подтверждающих данные об объемах потребления электрической энергии в жилых домах и помещениях в многоквартирных домах, указанные Заказчиком в реестре, но не более чем по 20 процентам точек поставки, содержащихся в реестре.

20. В отношении граждан-потребителей объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев,  в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:

– в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет электрической энергии путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета электрической энергии, но не более 6 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения;

– в случае непредставления Потребителем, на котором лежит обязанность по передаче показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период, таких показаний в установленные настоящим Договором сроки - начиная с расчетного периода, за который Потребителем не предоставлены показания прибора учета, до расчетного периода (включительно), за который Потребитель предоставил показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд;

– если Потребитель не ответил на повторное уведомление Исполнителя либо 2 и более раза не допустил Исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Потребителем дату и время и при этом в отношении Потребителя, проживающего в жилом помещении, у Исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, но не более 3 расчетных периодов подряд. [

# ПРИЛОЖЕНИЕ:

5[1] Порядок проверки приборов учета электрической энергии у потребителей (у граждан -  потребителей в порядке пункта 85 ППКУ);

5[2] Акт снятия показаний приборов учета [интегральная форма];

5[3] Акт снятия показаний приборов учета [интервальная форма];

5[4] Ведомость снятия показаний приборов учета (форма);

5[5] Реестр объемов потребления электрической энергии в жилых домах и в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета [форма];

5[6] Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии [форма].

| заказчик: _________________________ (В.В. Эсауленко) | исполнитель: _________________________ (Ю.А. Елин) |
| --- | --- |